## Slide 1: Digital Control System: PID Control dengan teori praktis dan Implementasinya
Oleh:
Muhammad Husni Muttaqin

## Slide 2: Perkenalkan
Muhammad Husni Muttaqin
PT SYERGIE Indoprima
Sedang s2 di Teknik Kendali dan instrumen cerdas - STEI ITB

## Slide 3: Bahasan hari ini
https://github.com/muhammadhusni777/kelasrobot_pid

## Slide 4: Bahasan hari ini
Chart: On - off
Chart: PID

## Slide 5: Hari ini kita akan bahas PID Control

## Slide 6: Apa sih kegunaan pid

## Slide 7: Kegunaan kendali PID
Setpoint tracking – kemampuan untuk mengikuti setpoint
Disturbance rejection – kemampuan untuk mengakomodir gangguan eksternal
Robustness – kemampuan untuk mengakomodir ketidakpastian sistem
Low input usage – kemampuan untuk mengontrol sistem tanpa terlalu sering atau terlalu besar mengubah input ke aktuator

## Slide 8: Di Arduino IDE sudah ada library nya. Akan tetapi kali ini kita coba buat tanpa library. Kenapa ?

## Slide 10: Jadi PID control itu terdiri dari tiga
Proportional Control
Integral Control
Derivative Control

## Slide 11: Sebelum kita ke PID ada kata kunci yang harus diketahui
Sp = setpoint (target yang kita inginkan)
Pv = preset value (nilai sensor/nilai aktual)
e = error (selisih dari sp (target) dan pv (nilai actual))
Kp = gain proporsional
Ki = gain integral
Kd = gain derivative
Sinyal kendali = nilai yang dihasilkan dari proses kendali

## Slide 12: Error calculation
…. Jadi error itu adalah setpoint – preset value. Analoginya adalah ekspektasi - realita

## Slide 13: Proportional Control
Kendali proporsional. Berbanding lurus dengan error. Jika error besar maka sinyal kendali akan besar, begitupun sebaliknya.
“sinyal kendali berbanding lurus dengan jumlah error”

## Slide 14: Integral Control
Karena menggunakan microcontroller/digital. Salah satu metode integralnya menggunakan metode numerik. Terdapat beberapa metode yaitu : Metode Trapesium, Metode Simpson, Riemann Sum, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan metode trapezium.
Kalkulasi dari error yang terjadi selama sistem menyala. Integral dari keseluruhan error

## Slide 16: Integral dengan pendekatan numerik
https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/MetNum/2010-2011/Integrasi%20Numerik%20(Bagian%201).pdf
Keyword : analisis numerik

## Slide 17: Integral Control dengan metode trapesium

## Slide 18: Integral Control dengan Arduino
e
t
1
2
3
4
0
Luas trapesium
Luas trapesium sebelumnya

## Slide 19: Integral Control dengan Arduino (CODING)

## Slide 20: Cara lain penurunan rumus ke coding
Pendekatan akademis. Biasanya untuk jurnal penelitian
Domain s => domain z dengan metode Tustin (bilinear)
Dari domain z ke waktu diskrit dan representasi pada coding
i(t) = ki dt
Konversi ke laplace
Konversi ke z dan diskrit

## Slide 21
Metode numerik
Transformasi s
Transformasi z
diskrit

## Slide 22: Integral Control
“sinyal kendali berbanding lurus dengan akumulasi error”

## Slide 23: Derivative Control
Karena menggunakan microcontroller/digital. Salah satu metode derivative nya menggunakan metode numerik. Metode Selisih Maju (Forward Difference), Metode Selisih Mundur (Backward Difference), Metode Selisih Tengah (Central Difference), dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini menggunakan Metode Selisih Mundur.
Perbedaan dari error yang terjadi dalam tiap interval. Digunakan agar perubahan tidak terlalu cepat

## Slide 24: Metode selisih mundur
https://irma.lecturer.pens.ac.id/Metode%20Numerik/MetNum04-Differensiasi%20Numerik.pdf

## Slide 25: Metode selisih mundur dengan Arduino
e
t
1
2
3
4
0

## Slide 26: Derivative control dengan Arduino (CODING)

## Slide 27: Bisa juga pake metode yang tadi, tapi kita ambil cara gampangnya aja deh

## Slide 28: Tuning PID

## Slide 29: Tuning PID

## Slide 30: Jenis jenis tuning PID :
- Tuning Manual (trial and error)
- Tuning Analitik (Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, Pole Placement)
- Tuning Numerik

## Slide 32: Sekian dan terimakasih